Interaktív kijelző - 75"

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | 75" interaktív képernyő |
| --- | --- |
| Műszaki adatok: |  |
| Képernyő Átlós | Minimum 74" |
| Technológia | TFT LCD vagy azzal egyenértékű |
| Felbontás | Minimum 3840 x 2160 pixel |
| Frissítés | Minimum 60 Hz |
| fényesség | Minimum 400 cd/m² |
| Képarány | 16:9 |
| Kontraszt (statikus) | Minimum 4000:1 |
| Válaszidő | Maximum 8 ms |
| Színek száma | Minimum 1,07 milliárd |
| Pixel hangmagasság | Maximum 0,42975 x 0,42975 mm |
| Látószög | Minimum 178 fok |
| Háttérvilágítás típusa | Közvetlen LED |
| Élettartam | Minimum 30.000 óra |
| Orientáció | Tájkép |
| Biztonságos üveg | Minimum 4 mm (Mohs 7), Triple S Glass vagy azzal egyenértékű Típus: termikusan temperált, tükröződésmentes |
| Érintő funkciók: Érintőképernyős technológia | TrueBeam Touch vagy azzal egyenértékű |
| Érintő pontok | Windowson legalább 32, Androidon 20 |
| Érintse meg az eszközöket | Kéz vagy más szilárd tárgy |
| Érintés pontossága | ±1 mm |
| Érintésfelbontás | 32 768 x 32 768 (pixel) |
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, macOS, Chrome, Linux és Android |
| Tábla funkció | 2 előre telepített alkalmazás, amely lehetővé teszi: A tábla megjelenítési módban legalább 1 funkció működik: A tollak és az ujjal történő írás felismerése és beállítása legalább 3 különböző módban: Hagyományos (azonos toll- és ujjírás), Kettős (különböző toll- és ujjírás), Kombi (Tollírás és ujjtörlés) Fájlok beszúrása a munkalapra (helyben vagy külsőleg tárolt fájlok) A munkaoldal mentése legalább 3 különböző formátumban: .jpg, .pdf és a tábla alkalmazás formátumban Mentse az InCloud fájlt legalább olyan alkalmazásokban, mint a Dropbox, OneDrive, Google Drive Megmunkált fájlok nyomtatása közvetlenül a tábla menüből QR-kód generálása a fájl mentéséhez 2D és 3D formátumú képek könyvtára, és lehetőség van további képek hozzáadására a könyvtárhoz Lehetővé teszi elemek és eszközök beszúrását a főmenüből a geometria területéről Lehetővé teszi a megjelenített tartalom egy részének blokkolását, és a főmenüben található funkción keresztül változtatások végrehajtását (színváltoztatás, törlés, sokszorosítás). Lehetővé kell tennie a háttér megváltoztatását, akár ideiglenesen a megjelenített tartalomhoz, akár érvényes beállítást az alkalmazás későbbi megnyitásához A munkalap hátterének módosításához legalább a következőket kell tennie: a szín megváltoztatása, háttérkép beszúrása az alkalmazáskönyvtárból és a tábla hátterének beállítása helyi vagy külsőleg mentett kép segítségével Lehetővé kell tennie legalább olyan műveleteket, mint például egy művelet megszakítása, de a kezdeti tartalomhoz való visszatérés is Lehetővé kell tennie legalább a következő funkciókat: képernyőmegosztás, amelyen keresztül a felhasználók azonos típusú munkát végezhetnek a munkafelületen, két különböző szerkesztőmenü segítségével. A funkció szerkesztési menüjének lebegőnek kell lennie, és lehetővé kell tennie, hogy a munkalap tetejére kerüljön Lehetővé kell tennie képernyőképek készítését és a kapott fájl mentését Tartalmaznia kell a munkalap egy részének kinagyításának funkcióját, legalább 2 különböző módon: a rész nagyítása a környező tartalom elrejtésével, a megmunkált részek nagyítása a munkafelületen mozgatható nagyító szimulálásával. A Whiteboard 2 megjelenítési mód legalább működik: Lehetővé kell tennie az írásmód vastagságának, színének stb. beállítását a munkafelületen látható lebegő menü segítségével Lehetővé kell tennie legalább a létrehozott fájlhoz kapcsolódó QR-kód és a fájl jelszavának generálását, amelyen keresztül megosztható. Tartalmaznia kell a böngésző menü hozzáférését és a munkalapba weboldalak beillesztését megjegyzések készítésének lehetőségével. Lehetővé teszi a megjelenített és szerkesztett weboldal egyes részleteinek mentését Lehetővé teszi az írást legalább 2 különböző módon a tollal vagy az ujjal (különböző vastagságok, színek) Lehetővé teszi dokumentumok beszúrását a munkalapba, és helyi vagy külső mentést A főmenüben tartalmaznia kell egy használati útmutatót, amely vizuálisan és írásban is jelzi az alkalmazás fő funkcióit. Ez a felhasználói útmutató beállítható úgy, hogy minden alkalommal megnyíljon a táblaalkalmazás indításakor vagy igény szerint, amikor a menüből hozzáfér Lehetővé teszi a gesztusok azonosítását és néhány funkció automatikus aktiválását legalább: törlés, kijelölés, lapozás, menü elrejtése Lehetővé teszi a létrehozott tartalom megosztását legalább 3 olyan formátumban, amely kompatibilis a tartalom nagy képernyőkön való megjelenítésével, és nem csak A szerkesztési, törlési, mentési funkciókat lehetővé tevő alkalmazásmenünek lebegőnek kell lennie, és lehetővé kell tennie, hogy a munkalapon állandóan jelen lévő gomb megnyomásával könnyen áthelyezhető a munkalap bal vagy jobb oldalára. Lehetővé kell tennie a munkaoldalak törlését, sokszorosítását vagy görgetését, és külön-külön vagy egyetlen fájlként történő mentésüket |
| Tartalommegosztó funkció | Lehetővé kell tennie a tartalom megosztását legalább előre telepített alkalmazásokon keresztül (például Eshare - előre telepített alkalmazás, amely lehetővé teszi a tesztelést meghatározott ideig, ami után licenc szükséges), Miracast stb. Lehetővé kell tennie bármilyen típusú fájlok (audió, videó, fénykép, dokumentumok) megosztását telefonról vagy táblagépről a kijelzőn, vezeték nélküli vezérlést az egérhez, billentyűzethez, érintőpadhoz. |
| Írásmód Tollak száma | 2 db dupla toll 3 különböző mód kiválasztásával a toll és az ujj azonosításához |
| Annotációs mód a másodlagos menüből | Lehetővé kell tennie megjegyzések készítését bármely megjelenített felületen, és a megjegyzések külön fájlként történő mentését Lehetővé kell tennie bármely megjelenített tartalom fehér munkafelületté alakítását egy dedikált funkció elérése révén Lehetővé kell tennie a tartalomhoz való hozzáférés blokkolását, egy opcionális modullal integrálható funkciót, amely ugyanattól a gyártótól származik, mint az interaktív kijelző, az ujjlenyomat-leolvasó modul. |
| Fájl kezelő | Lehetővé kell tennie az összes fájlhoz való hozzáférést, a közelmúltban létrehozott fájlokhoz való hozzáférést, az integrációt legalább egy felhőplatformmal: Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, OneDrive Vállalati verzió Lehetővé kell tennie a jelszó megadását és bizonyos fájlok elrejtését egy dedikált funkción keresztül |
| Csatlakozás: minimális portok | Videó bemenet (digitális): 3x HDMI 2.0 (1x ARC), 1x DP 1.2, 1x USB-C (USB 3.1 Gen 2) Videó kimenet (digitális): 1x HDMI Videó kimenet (analóg): 1x VGA (beleértve 1x Mini Jacket is) Audio bemenet: 1x Mini Jack (dedikált hangforrás) Audiokimenet: 1x Mini Jack, 1x S/PDIF USB: 3x USB 3.0 (A típus), 2x USB 2.0 (A típus) Érintés: 3x USB (B típusú) RS-232: 1x DE-9F LAN port: 2x RJ45 10/100/1000 BaseT Modulok bővítőhelyei: 1x Wi-Fi slot, 1x OPS slot ( UHD@60Hz ), Dedikált portok: 1x NFC olvasó port, 1x ujjlenyomat-olvasó port, 1x emberi jelenlét-érzékelő port (a modulok opcionálisak) |
|  | Audio-video adapterek használata nem megengedett, hogy ne sérüljön az AV és a vezérlőjelek minősége és integritása. |
| Opcionális modulok | Lehetőség ugyanattól a gyártótól származó modulok hozzáadására a jó működés és a kijelzővel való kompatibilitás érdekében (opcionális) A moduloknak a következő típusúaknak kell lenniük, vagy legalább a következőket kell tenniük: NFC Reader – lehetővé teszi a bejelentkezést és a kijelző zárolását/feloldását. Ingyenes szoftveralkalmazással van integrálva, belépőkártyák regisztrációja felhasználónévvel és jelszóval, lehetővé teszi a hozzáférési funkciók testreszabását Ujjlenyomat – a modulnak lehetővé kell tennie a kijelző ujjlenyomat segítségével történő feloldását, a hozzáférés konfigurálását és személyre szabását bizonyos alkalmazásokban Emberi jelenlét észlelése infravörös technológiával vagy hasonlóval. A kijelzőnek automatikusan be kell kapcsolnia, ha mozgást észlel, ki kell kapcsolnia, ha a szoba üres (készenléti módba kell lépnie), lehetővé kell tennie a készenléti időzítő beállítását Wifi mód, amely lehetővé teszi a kijelző vezeték nélküli csatlakoztatását a hálózathoz, és saját helyi WI-FI hotspot létrehozását |
| Alkalmazások telepítésének lehetősége | Lehetővé kell tennie az alkalmazások letöltését akár egy saját alkalmazástároló elérésével (az interaktív kijelző biztonságának és megfelelő működésének biztosítása érdekében), akár egy olyan alkalmazásbolt elérésével, amely biztosítja az alkalmazások interaktív kijelzővel való kompatibilitását. |
| Egyéb funkciók és alkalmazások | Legalább integrált böngésző, előre telepített OfficeSuite, munkamenet rögzítési lehetőség, MediaPlayer, natívan integrálódnia kell olyan online oktatási rendszerekkel, mint például: Google Meet, Microsoft Teams, Zoom |
| OSD | Legalább: angol, spanyol, magyar, német, svéd, holland |
| Videó A szem kényelme | Kék fényszűrő, szemvédő mód |
| Színhőmérséklet | Meleg, hideg, normális |
| Képmódok | Dinamikus, szabványos, puha, felhasználói |
| Hang | Legalább 2 JBL sztereó hangszóró 3 csatornával (magas-, közép- és mélysugárzó) |
| Erősítő | Minimum 80W |
| Frekvenciatartomány | Minimális tartomány 60 Hz - 20 kHz |
| Belső lejátszó Változat | Minimum Android 8.0 |
| Lapkakészlet | Hisilicon 811 vagy azzal egyenértékű |
| processzor | Minimum 2x ARM Cortex A73, 2x Cortex A53 |
| GPU | G51MP4 vagy azzal egyenértékű |
| memória | Minimum 4 GB |
| tárolás | Minimum 32 GB |
| táplálás | AC 100-240 V 50 / 60 Hz |
| Elfogyasztott áram | Maximum 107 W (üzemben) |
| Fényérzékelő | Igen |
| méret | (Sz x Ma x Mé) Maximum 1745 x 1036 x 104 mm |
| Súly | Maximum 60 kg |
| VESA (Sz x Ma) | 800 x 600 mm |
| Tartozékok mellékelve | Tápkábel legalább 3 m, USB Touch kábel legalább 3 m, HDMI kábel legalább 3 m, USB-C kábel legalább 1 m, távirányító, 2 passzív toll, gyors üzembe helyezési útmutató és garanciajegy |
| Képzés és segítségnyújtás a felhasználóknak | A Nemzeti Képesítési Hatóság (ANC) által akkreditált, a Munkaügyi és Társadalmi Szolidaritási Minisztérium és az Oktatási Minisztérium által országosan elismert tanfolyamot bocsátanak a kedvezményezettek rendelkezésére. A tanfolyamot akkreditált oktatók tartják, és online és a kedvezményezettek helyszínén is megtartható. A képzést annak érdekében kell elvégezni, hogy a kedvezményezettek megismerkedjenek a kijelzők hardveres funkcióival, de a szoftveralkalmazások és kiegészítő modulok használatával is. A továbbított információ pontossága érdekében a tanfolyamot az interaktív kijelző szállítójának támogatnia kell |