Interaktív tábla - 92", magyar nyelvű szoftver mellékelve, Multi-touch 10 pont, Többfelhasználós

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | Interaktív tábla- 1 darab |
| --- | --- |
| típus | Többfelhasználós támogatás: több diák dolgozhat egyszerre az interaktív táblán |
|  | Alapfunkciók: kattintás, dupla kattintás, jobb kattintás, bal kattintás, húzás, írás, kiemelés stb. |
|  | Minimum 18 teljesen testreszabható gomb a tábla mindkét oldalán (összesen 36) |
|  | Programozható gombok számítógépes alkalmazásokhoz |
|  | Virtuális billentyűzet mellékelve |
|  | Írófelület a marker típusú kopásgátló bevonathoz; |
|  | Gesztusfelismerő funkció: egy ujjal írjon, két ujját a kiválasztáshoz, tenyerét pedig törölje le |
|  | A szabadkézi rajzeszközök funkciója: egér funkció, radír, nagyítás és forgatás |
|  | Képernyő ki / képernyő be funkció: 5 ujj egyidejű lenyomása 3 másodpercig kikapcsolja az interaktív modult, és lehetővé teszi a tábla jelölőkkel való írást |
|  | Inerciális mozgás, amely lehetővé teszi a digitális tárgy szabad mozgását a táblán |
|  | E-ink funkció – intelligens digitális tintaszerkesztés olyan alkalmazásokban, mint a Word, PowerPoint, Excel, PDF vagy valós idejű megjegyzések a Microsoft Explorer / Edge programban |
|  | Leckék audio-video rögzítési funkciója későbbi lejátszáshoz vagy archiváláshoz |
|  | Kiegészítők és opciók széles választékát kínálja |
|  | Natív integráció videokonferencia vagy távoktatási megoldásokba |
|  | Böngészés és keresés az interneten |
| Műszaki adatok: méret | Minimum 2003 x 1238 mm |
| Átlós | Minimum 232 cm |
| Kapcsolattartási pontok | Minimum 10 pont - Ujj/jelölő érintés |
| Technológia | Digital Vision Touch |
| Kalibráció | Kézikönyv: 4, 9, 12, 15, 20 vagy 25 pont |
| Felbontás | Minimum 32768 x 32768 |
| Pontosság | Maximum 0,05 mm |
| Válaszidő | Maximum 5 ms (ujj/jelölő) |
| Formátum | 16:10 |
| Környezeti fény visszaverődése | Nulla |
| Aktív gombok | Minimum 36, konfigurálható |
| Aktív felület méretei | Minimum 1935 mm x 1172 mm |
| Vetítési felület méretei | Minimum 1877 mm x 1172 mm |
| Operációs rendszer | Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| táplálás | USB, ≤600mW |
| Írófelület | Támogatja a táblajelzőt, bármilyen színt |
| Garancia | 3 év, teljes, 24 órás támogatás |
| tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Tartozékok mellékelve | 7,5 m-es USB-kábel (opcionális 10 m-es hosszabbító), 2 ceruza jelölő, 2 tábla jelölő, falra szerelhető tartozékok, oktató szoftver CD magyar nyelven, szoftver használati útmutató magyar nyelven, felhasználói kézikönyv magyar nyelven |

| 1.2 | Interaktív szoftver licenc magyar nyelven- 1 darab |
| --- | --- |
| típus | Teljesen magyar nyelvű oktatási platform típusú interaktív szoftver a tanár és diák közötti didaktikai interakció megkönnyítése érdekében |
|  | Legalább a virtuális könyvtár 14 230 képpel |
|  | A speciális tantervbe integrált multidiszciplináris szoftverek: kémia, biológia, fizika, matematika stb. |
|  | Licenc szoftver korlátlan számú felhasználó számára, elérhető magyar és más nemzetközi forgalomban lévő nyelveken |
|  | Többoldalas szoftver, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több oldalon dolgozzon, és navigáljon közöttük |
|  | Animált és nem animált eszközök és grafikus elemek könyvtára a leckék növeléséhez: vonalzók, négyzetek, egyenletek, állatok, növények és még sok más |
|  | Automatikus kézírás-felismerő funkció |
|  | A szabadkézi rajzeszközök funkciója: egér funkció, radír, nagyítás és forgatás |
|  | Speciális funkciók a leckék rögzítéséhez, mentéséhez és újbóli eléréséhez formátumban (word, pdf, jpeg stb.) |
|  | Szúrjon be képeket, videókat vagy vágja ki a képernyő vagy más fájlok részeit, és illessze be őket az aktuális leckébe |
|  | Opcionális natív megoldásfejlesztési lehetőség a fejlett szavazási és interaktivitási funkciók engedélyezéséhez |
|  | Lehetőségek a munkaterületen lévő objektumok mozgatására, forgatására, klónozására, átméretezésére, nagyítására, zárolására, tükrözésére és animálására, valamint a mellékelt matematikai eszközök (vonalzó, szögmérő, iránytű) |
|  | Az oktatási szoftverek könyvtárában tárolt tételeket tanulmányi tudományág szerint kell rendezni |
|  | Gesztusfelismerő funkció: egy ujjal írjon, két ujját a kiválasztáshoz, tenyerét pedig törölje le |

Kívánt:

- A termékek újak, nem használtak és kívül esnek a gyártó által megjelölt EOL státuszon.

- Teljes rendszergarancia: 36 hónap.

- 24 órás elérhetőség technikai jegyek nyitására.

- Az ajánlattevő igazolja a rendszer telepítéséhez és konfigurálásához szakképzett személyzetet.